2016年青岛市水资源公报

青岛市水利局

## 一、水资源量

### 1、降水量

2016年全市平均降水量538.5毫米，折合降水量60.75亿立方米，比2015年全市平均降水量426.6毫米偏大26.2%，比多年平均降水量691.6毫米偏小22%。

降水量在地域分布上差异较大。崂山区东部、城阳区、即墨市西部降雨量较大，年降雨量600毫米以上；崂山区东南部是降水高值区，平均在700毫米以上。青岛市最大点雨量768毫米（北九水），次大点雨量713毫米（孙家韩洼），最小点雨量314.5毫米（李家铺）。

降水量在行政分区上的分布也不均匀。降水量最低值出现在平度市，年降水量为502.1毫米，较上年偏大21.8%，较多年平均降水量偏小21.6%。降水量最高值出现在城阳区，降水量为616.8毫米，较上年偏大55.9%，较多年平均降水量偏小12.6%。其他区市降水量在510~580毫米之间。

降水量年内分布不均匀。全市平均6～9月降水量为312.5毫米，占全年降水量的59.3%。汛期降水量地区分布上不均匀，城阳区和胶州市汛期降水量较大，在340~395毫米之间，最大点雨量463毫米（红旗）；低值区位于市内三区、崂山区，降水量小于300毫米，最小点雨量179毫米（流清河）；其余地区汛期降水量在300~340毫米之间。

2016年区域代表雨量站南村、青岛、即墨站，三站降水量全部比多年平均值偏小。南村站降水636.7毫米，比多年平均值偏小10%；青岛站降水510.5毫米，比多年平均值偏小30%；即墨站降水568.1毫米，比多年平均值偏小20.1%。

### 2、地表水资源量

2016年全市地表水资源量为3.627亿立方米，相应年径流深为34毫米，比上年径流量偏大16.7%，比多年平均径流量偏少76.5%。全市径流深等值线图见图10。白沙河区、墨水河区、周疃河区、北胶莱河区、南胶莱河区、大沽河区、洋河区、风河区、白马河区2016年地表径流量分别为：0.4869亿立方米、0.1073亿立方米、0.1502亿立方米、0.2762亿立方米、0.2698亿立方米、0.8239亿立方米、0.3948亿立方米、0.8314亿立方米、0.2682亿立方米，与多年平均径流量相比分别偏小78%、85.3 %、85.5%、82.5%、74.1%、83%、63.7%、56.6%、70%。

2016年全市各行政分区地表径流量分别为：市内三区0.1031亿立方米，崂山区0.2528亿立方米，城阳区0.1926亿立方米，黄岛区1.3689亿立方米，胶州市0.4052亿立方米，平度市0.4133亿立方米，莱西市0.4854亿立方米，即墨市0.4052亿立方米。2016年径流深高值区位于市内三区，在70毫米以上；低值区位于平度市，在15毫米以下。各行政区年地表水资源量与多年平均地表水资源量相比，市内三区偏小69%，崂山区偏小82.1%，城阳区偏小76.2%，黄岛区偏小62%，胶州市偏小71.6%，平度市偏小86.8%，莱西市偏小76.6%，即墨市偏小84.6%，全市平均偏小76.5%。

### 3、地下水资源量

2016年全市地下水资源总量为5.344亿立方米，比多年平均值(1980~2010年)偏少44%。其中，平原区浅层地下水资源量为3.647亿立方米；山丘区浅层地下水资源量为2.291亿立方米。

### 4、水资源总量

2016年全市水资源总量为7.939亿立方米，比多年平均值偏少63%，其中地下水与地表水两者之间重复计算量为1.032亿立方米。

表1  2016年青岛市各行政分区水资源总量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 市内 三区 | 崂山区 | 黄岛区 | 城阳区 | 即墨市 | 胶州市 | 平度市 | 莱西市 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量（mm） | 514.5 | 578.4 | 538.7 | 616.8 | 569.6 | 565.9 | 502.1 | 519.7 | 538.5 |
| 地表水资源量 | 0.1031 | 0.2528 | 1.3689 | 0.1926 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4133 | 0.4854 | 3.627 |
| 地下水资源量 | 0.0616 | 0.2838 | 1.185 | 0.2687 | 0.827 | 0.6421 | 1.281 | 0.795 | 5.344 |
| 水资源总量 | 0.1456 | 0.471 | 2.262 | 0.4175 | 1.035 | 0.912 | 1.549 | 1.146 | 7.939 |
| 多年平均 | 0.3784 | 1.659 | 4.638 | 1.126 | 3.376 | 2.078 | 5.194 | 3.030 | 21.48 |

表2   2016年青岛市各流域分区水资源总量表        单位：亿m3

| 流域分区 | 白沙河区 | 墨水河区 | 周疃河区 | 北胶莱河区 | 南胶莱河区 | 大沽河区 | 洋河区 | 风河区 | 白马河区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量（mm） | 579.1 | 604.3 | 562.5 | 494.6 | 547.1 | 528.2 | 563.0 | 557.8 | 503.7 | 538.5 |
| 地表水 资源量 | 0.4869 | 0.1073 | 0.1502 | 0.2762 | 0.2698 | 0.8239 | 0.3948 | 0.8314 | 0.2862 | 3.627 |
| 地下水 资源量 | 0.4469 | 0.2996 | 0.2454 | 0.6447 | 0.4635 | 1.926 | 0.3147 | 0.7191 | 0.2840 | 5.344 |
| 水资源总量 | 0.8290 | 0.3175 | 0.3420 | 0.8653 | 0.6394 | 2.436 | 0.6326 | 1.379 | 0.4986 | 7.939 |
| 多年平均 | 2.615 | 0.9048 | 1.235 | 2.850 | 1.588 | 7.198 | 1.298 | 2.569 | 1.222 | 21.48 |

## 二、蓄水动态

### 1、大中型水库蓄水动态

2016年末全市23座大中型水库（不包括棘洪滩水库）蓄水量为0.2678亿立方米，与上年末蓄水量0.4841亿立方米相比减少0.2163亿立方米。其中，产芝、尹府两座大型水库为库干，中型水库2016年末蓄水量为0.2678亿立方米，比上年末蓄水量0.3105亿立方米偏小13.8%。

### 2、平原区浅层地下水动态

青岛市平原区面积为5333.2平方公里，2016年年末全市平均地下水埋深4.61米，与2016年年初相比上升1.03米，地下水蓄水量增加1.709亿立方米。

2016年1月1日，全市地下水平均埋深5.64米，1～5月份，全市地下水位总体呈逐渐下降的趋势；6～9月份，平度市水位较汛前明显上升，除崂山区、黄岛区水位基本持平外其他区（市）地下水位都呈上升状态；10～12月份，全市地下水位总体呈上升的趋势。2017年1月1日全市地下水平均埋深4.61米。2016年年末与年初相比，各水资源分区除南胶莱河、风河、白马河地下水位下降外，其他区皆上升。其中，周疃河区升幅0.97米，墨水河区升幅1.60米，洋河区升幅0.92米，风河区降幅1.61米，大沽河区升幅0.49米，白沙河区升幅0.79米，南胶莱河区降幅0.73米，白马河区降幅0.11米，北胶莱河区升幅2.10米。

### 3、平原区地下水位降落漏斗

从2017年1月1日全市地下水埋深等值线图看，地下水位降落漏斗区主要分布在平度市万家镇及周边、城阳区流亭街道办事处等区域，全市地下水降落漏斗面积721.5km2。全市最低漏斗中心出现在平度市蓼兰水利站内，漏斗中心埋深为18.31 m。

## 三、水资源开发利用

### 1、供水量

2016年全市总供水量9.3205亿立方米。其中，地表水源供水量6.4671亿立方米，占总供水量的69.39%；地下水源供水量2.1919亿立方米，占总供水量的23.51%；其他水源供水量0.6615亿立方米，占总供水量的7.1%。与2015年相比，全市总供水量增多0.5633亿立方米，其中地表水源供水量增多0.7406亿立方米，地下水源供水量减少0.2034亿立方米，其他水源供水量增加0.0261亿立方米。

在地表水源供水量中，蓄水工程供水量为1.4071亿立方米，占21.75%，引水工程供水量为0.2844亿立方米，占4.4%，提水工程供水量为0.0553亿立方米，占0.86%，跨流域调水量（引黄水量和引江水量）为4.7203亿立方米，占72.99%。在地下水供水量中，浅层地下水为2.1919亿立方米。在其他水源供水量中，污水处理回用量0.5732亿立方米，海水淡化量0.0883亿立方米。

表3  2016年青岛市各市区供、用水量表           单位：万m3

| 行 政 分 区 | 供水量 | 用水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表 水 | 地下 水 | 其他 | 总供 水量 | 农田 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 公共 | 居民 生活 | 生态 环境 | 总用 水量 |
| 市内三区 | 24292 | 27 | 6495 | 30814 | 0 | 0 | 5033 | 6974 | 12305 | 6502 | 30814 |
| 崂山区 | 3102 | 392 | 0 | 3494 | 351 | 440 | 847 | 329 | 1435 | 92 | 3494 |
| 黄岛区 | 13358 | 2980 | 120 | 16458 | 3398 | 539 | 4725 | 846 | 6618 | 332 | 16458 |
| 城阳区 | 7307 | 1233 | 0 | 8540 | 275 | 301 | 3703 | 987 | 2976 | 298 | 8540 |
| 即墨市 | 5698 | 1323 | 0 | 7021 | 1100 | 530 | 2015 | 276 | 2960 | 140 | 7021 |
| 胶州市 | 3080 | 3203 | 0 | 6283 | 2315 | 182 | 1857 | 169 | 1673 | 87 | 6283 |
| 平度市 | 3938 | 10257 | 0 | 14195 | 9497 | 1186 | 1507 | 138 | 1840 | 27 | 14195 |
| 莱西市 | 3896 | 2504 | 0 | 6400 | 3551 | 840 | 430 | 161 | 1305 | 113 | 6400 |
| 合 计 | 64671 | 21919 | 6615 | 93205 | 20487 | 4018 | 20117 | 9880 | 31112 | 7591 | 93205 |

### 2、用水量

2016年全市总用水量9.3205亿立方米。居民生活用水量3.1112亿立方米（包括城镇居民生活用水2.6684亿立方米和农村居民生活用水0.4428亿立方米），占总用水量的33.38%；工业用水量2.0117亿立方米（包括火电工业用水0.1592亿立方米和非火电工业用水1.8525亿立方米），占总用水量的21.58%；城镇公共用水量0.988亿立方米（包括建筑业用水0.1343亿立方米和服务业用水0.8537亿立方米），占总用水量的10.60%；农田灌溉用水量2.0487亿立方米，占总用水量的21.98%；林牧渔畜用水量0.4018亿立方米，占总用水量的4.31%；生态环境补水量0.7591亿立方米（包括城镇环境补水0.7571亿立方米和农村生态补水量0.002亿立方米），占总用水量的8.15%。2016年各分区用水量见表5、表6。与2015年比较，全市总用水量增多0.5633亿立方米，其中居民生活用水增多0.3823亿立方米，工业用水增多0.0359亿立方米，城镇公共用水减少0.016亿立方米，农田灌溉用水增多0.0447亿立方米，林牧渔畜用水减少0.0279亿立方米，生态与环境补水增多0.1443亿立方米。

按居民生活用水、生产用水、生态环境补水划分，城镇和农村居民生活用水占33.38%，生产用水占58.47%，生态环境补水占8.15%。在生产用水中，第一产业用水（包括农田、林地、果地、草地灌溉及渔塘补水和牲畜用水）2.4505亿立方米，占总用水量的26.29%，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）2.146亿立方米，占总用水量的23.02%，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、机关团体等各种服务行业用水）0.8537亿立方米，占总用水量的9.16%。

### 3、用水消耗量

2016年全市用水消耗总量4.3033亿立方米，耗水率（耗水量占用水量的百分比）46.17%。农田灌溉耗水量为1.7401亿立方米，占用水消耗总量的40.43%，耗水率84.94%；林牧渔畜业耗水量为0.3294亿立方米，占用水消耗总量的7.65%，耗水率81.98%；工业耗水量为0.4211亿立方米，占用水消耗总量的9.79 %，耗水率20.93%；城镇公共耗水量为0.3018亿立方米，占用水消耗总量的7.02%，耗水率30.55 %；居民生活耗水量为0.8899亿立方米，占用水消耗总量的20.68%，耗水率28.61%；生态与环境补水耗水量为0.621亿立方米，占用水消耗总量的14.43%，耗水率81.81%。

### 4、用水指标

2016年，全市人均年用水量为101.27立方米，万元国内生产总值（当年价）用水量为9.31立方米。

## 四、重要水事

### 1、突出抗旱工作重点，大水网工程体系初具规模

2016年全市平均降水量为538.5毫米，较多年平均偏小22%。为做好抗旱工作，全市投入农业抗旱资金1亿多元，完成抗旱浇灌面积66.4万亩次。完成了兰底贫水区抗旱提水工程和4座大中型水库清淤工程，并采取抽取死库容、库中挖塘、塘中挖井等办法，增加应急供水量5000多万立方米。全市先后完成了黄同水库调水工程、云山至平度城区供水工程、高格庄水库与产芝水库联调工程、黄山水库与尹府水库联调工程、北墅水库与产芝水库联调的芝河治理工程和黄岛、即墨、平度应急调引客水工程等，“库库连通、库河相连”的大水网工程体系初具规模。南水北调东线一期配套工程——新河水库提前竣工并具备蓄水条件，水库总库容995万立方米，日供水能力5.3万立方米，可保障新河化工基地及周边三镇的工业用水和生活用水，24.2万当地居民从此告别吃苦咸水的历史。

### 2、统筹兼顾做好防汛工作

层层落实防汛责任制，对汛前排查出的60处安全隐患及时下达《防汛隐患整改责任书》，下拨应急度汛资金1000万元。完成平度、莱西小沽河（沈海高速公路桥段）治理工程，胶州市墨水河（杜村段）等4条河段、黄岛区白马河（大村镇河南庄段）等4条河段的中小河流治理工程，大沽河9座橡胶坝维修加固工程全部完成。

### 3、抓好水资源管理保护，推进节水型社会建设

认真落实最严格水资源管理制度，将2016年度水资源管理“三条红线”控制目标分解下达到各区市，建立了市、县二级的“三条红线”指标控制体系，并在省对我市实行最严格水资源管理制度2015年度及“十二五”时期期末考核中取得优秀等次。严格全市水功能区和入河排污口监督管理，并投入资金1千余万元，完成产芝、书院、青年、孙家屯等4座水库饮用水水源地安全保障项目建设，强化了饮用水水源地安全保障措施。编制了《青岛市水源建设及配置“十三五”规划》，为我市水资源的科学调配提供保障。全市范围内开展了全市公共机构节水型单位创建与复核工作，切实加快推进节水型社会建设。

### 4、农村水利建设取得新成效

### 投资2.15亿元，完成了118处小型农田水利重点县项目和莱西市店埠规模化节水灌溉增效示范项目，发展高效节水灌溉面积7.25万亩,建设高标准农田5万亩，为保证全市粮食增产提供了有力支撑。

### 5、抓好农村饮水工作，全力保障农村居民用水安全

### 在全市农村规模化供水人口覆盖率达到95%的基础上，新建黄岛区隐珠山管网延伸工程、王台供水工程和黄山石灰窑水厂等3处集中供水工程，同时完成了284个村庄饮水安全巩固提升工程，建设了4处县级水质检测中心和28处千吨万人水厂水质化验室，“农村供水城市化，城乡供水一体化”目标已基本实现。

### 6、抓好水利执法工作，维护正常水事秩序

完成涉及水行政管理的市政府和本部门规范性文件清理工作，共梳理确认各类文件25件。制定实施了《青岛市水行政执法案卷评审制度》，进一步调整了水行政审批事项并全部入驻审批服务大厅集中办理，年内共办理水行政审批服务事项38件。建立“双随机”抽查机制，制定印发了《青岛市水利局行政审批管理实施办法》，严肃查处各类水事违法案件46起，清理各类违法机械130余台。

### 7、抓好小流域治理，提高水土保持工作水平

### 黄岛区小珠山水库生态清洁小流域治理工程项目全面完成，完成了钱谷山中小学水土保持教育基地升级改造工程建设工作，完成了莱西市姚沟、平度市北山、即墨市雄崖、胶州市山洲水库等4处小流域治理，共治理水土流失面积46平方公里。

8、实施农村小型河道及沟渠治理工程

按照《关于开展农村小型河道及沟渠治理工作的实施意见》，投资4000万元对40条绕村小型河道、沟渠进行了治理，改善了河道周围村民的生产生活条件及防洪、水源、生态环境等问题。

### 9、创新移民扶持工作，积极帮助移民群众增收致富

编制了《青岛市水利脱贫攻坚实施方案》，全年用于贫困村和经济薄弱镇村水利工程项目建设投资13387万元。莱西市高格庄村水库移民避险解困试点二期工程15栋住宅楼如期完工，居民社区和产业园区同步建设，481户1292名移民将喜迁新居，并可安置110名移民务工创收。继续加大科技扶贫力度，变“输血”为“造血”，与青岛农业大学签约，建立“一对一”保姆型专家联系点，组织科技下乡和专家进点辅导30场次，培训移民群众2000余人次。

### 10、加强大沽河的建后管理，发挥好治理效益

### 精心组织大沽河建后管理养护工作，强化日常巡查，严格考核奖惩，进一步巩固了“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的治理成果，大沽河工程获得国家水利行业最高奖－大禹奖，被命名为省级水利风景区。

# Text boxes

图16  2016年全市供水量组成